## Slide 1
InmunoGame
Diario de a bordo.

## Slide 2
Domingo 05/05/2019

## Slide 3
Nuestro punto de partida: Raspberry Pi 3 Model B+

## Slide 4
Al mirar nuestro lector de QR, nos damos cuenta de que va a ser difícil soldar los extremos de los pins del cable flex en nuestra Raspberri PI.
Tras indagar en la red, vemos que la mejor forma es comprar un adaptador para facilitar este paso
Nos damos cuenta que nos faltan también los disipadores para la Raspberri Pi

## Slide 5
Raspbian es el Sistema operative official de la Fundación Raspberry Pi. Se puede seleccionar descargarlo directamente o utilizer NOOBS que es un instalador que permite elegir entre una serie de sistemas operativos alternativos.
Descarga del sistema operativo para la Raspberry Pi.

## Slide 6
Descargo el Raspbian con escritorio, se recomienda utilizar una tarjeta de al menos 8 GB. En nuestro caso utilizamos una de 16 GB.
Descargamos el zip

## Slide 7
Una vez descargado el zip y se descomprime.
Con el programa Win32 Disk Imager se copia la imagen de Raspbian en nuestra tarjeta.

## Slide 8
En la tarjeta de memoria donde hemos quemado la imagen del Sistema, aparecerán varias unidades. En la unidad boot de la tarjeta hay que crear un fichero ssh sin extension.

## Slide 9
Se introduce la tarjeta en la Raspberry Pi.
Después se prueba, para ello se conecta a un monitor gracias a la salida HDMI y se configura el idioma y se le añade la contraseña.
Después configuramos la wifi y nos instala actualizaciones.

## Slide 10
Tras reiniciar, conectamos los altavoces por el Puerto USB y por el Jack y probamos que funcionen poniendo un video de youtube.

## Slide 11
Domingo 12/05/2019

## Slide 12
Añadimos los disipadores a la Raspberri Pi

## Slide 13
Configuramos la Raspberry Pi desde la línea de comandos

## Slide 14
Actualizamos los paquetes del Raspbian:
$ sudo apt full-upgrade –y
Actualizamos los paquetes que haya instalados en la Raspberri Pi:
$ sudo apt-get update
Instalamos VNC por si alguna vez necesitamos conectarlo a nuestro ordenador:
$ sudo apt-get install realvnc-vnc-server realvnc-vnc-viewwer

## Slide 15
Eliminar versiones viejas de Node que pueda tener por defecto:
$ sudo apt-get remove nodered –y
$ sudo apt-get remove nodejs nodejs-legacy –y
Se bajan los paquetes del node y del npm
$ curl -sL http://deb.nodesource.com/setup_11.x | sudo bash -
Instalamos node, versión 8.11.1 y npm:
$ sudo apt-get install -y nodejs
Comprobamos versiones de node y de npm
$ node –v  11.15
$ npm –v  6.7.0

## Slide 16
Instalamos Johnny Five:
$ npm install johnny-five –g
$ npm install johnny-five raspi-io

## Slide 17
Se codifica el siguiente archivo js:
var Raspi = require("raspi-io").RaspiIO;
var five = require("johnny-five");
var board = new five.Board({ io: new Raspi() }); board.on("ready", function() { var led = new five.Led('P1-7'); led.blink(); });
Creamos un hola mundo con un led
(http://johnny-five.io/examples/raspi-io/)

## Slide 18
Copiamos en un usb el Hola Mundo Led y se lo pasamos a la Raspberri Pi.
Se ejecuta por la consola con:
$ sudo node nombreArchivo